## Slide 1
8STEP | 活動内容
テーマ選定 | 問題を明確にする
現状把握 | 問題を層別し問題を特定する
目標設定 | 具体的な目標を決める
要因分析 | 真の原因(真因)を特定する
対策立案 | 真因に対する対策の洗い出しと検討評価
対策実施 | 計画に基づいて対策を実行し進捗を管理する
効果確認 | 目標値と比較し結果を評価する
標準化 | 元に戻らないよう標準化し効果を展開する
問題解決の８ステップと活動内容

## Slide 2: Step1:テーマの選定
１.テーマ選定（取り上げた理由）
＜テーマ名＞
＜背景＞
＜テーマ選定のポイント＞
＜ねらい値＞
＜理由＞
Notes: 問題点を見つけ出すためには成功例と失敗例を対比して違いを見つけ出すことが必要です。その道具が「QC七つ道具」と言われるものです。QCとはQuality Controlの略で品質管理のことです。このQC手法で原因究明の為に使われる手法が「QC七つ道具」といわれるものです。
まず1番目はグラフです。先ほどのチーム討議でも皆さんはグラフを使ったと思いますが、これも有効な分析ツールです。棒グラフ、折れ線グラフ等普通のグラフ。ほとんどが結果を表現します。
２番目はパレート図です。現象の大きい順に項目を並べ、上位項目の比重を見ます。(重点指向)
３番目はヒストグラムです。データのバラツキ具合を見て規格範囲からのズレや工程能力を見る。
４番目は層別です。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使います。
５番目はチェックシートです。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使う。
６番目は特性要因図です。特性（結果に影響を与あたえる要因）を系統的・一覧的に洗い出し、原因の容疑者を探します。（魚の骨とも言います）
７番目は散布図です。要因と結果の対になったテータの関連で寄与度や影響度、相関を表現し、因果関係の解析に使います。
これら七つの道具を使って又、分析し原因を探り出してもらいます。これから各ツールの使い方と作り方を説明します。ただヒストグラムは今回割愛します。

## Slide 3: Step2:現状把握
2.現状把握（分析/層別）
＜現状把握で分かったこと＞
＜このステップで把握したいこと＞
2.現状把握のポイント
①改善項目に対して現状を定量的に把握されていますか
②改善項目に対して、適切な分析・層別（層別→バラツキの活用）が
されていますか
③改善項目の問題点や傾向を重点で絞込み抽出されていますか
Notes: 問題点を見つけ出すためには成功例と失敗例を対比して違いを見つけ出すことが必要です。その道具が「QC七つ道具」と言われるものです。QCとはQuality Controlの略で品質管理のことです。このQC手法で原因究明の為に使われる手法が「QC七つ道具」といわれるものです。
まず1番目はグラフです。先ほどのチーム討議でも皆さんはグラフを使ったと思いますが、これも有効な分析ツールです。棒グラフ、折れ線グラフ等普通のグラフ。ほとんどが結果を表現します。
２番目はパレート図です。現象の大きい順に項目を並べ、上位項目の比重を見ます。(重点指向)
３番目はヒストグラムです。データのバラツキ具合を見て規格範囲からのズレや工程能力を見る。
４番目は層別です。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使います。
５番目はチェックシートです。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使う。
６番目は特性要因図です。特性（結果に影響を与あたえる要因）を系統的・一覧的に洗い出し、原因の容疑者を探します。（魚の骨とも言います）
７番目は散布図です。要因と結果の対になったテータの関連で寄与度や影響度、相関を表現し、因果関係の解析に使います。
これら七つの道具を使って又、分析し原因を探り出してもらいます。これから各ツールの使い方と作り方を説明します。ただヒストグラムは今回割愛します。

## Slide 4: Step3:活動目標の設定
3.活動目標の設定
＜活動目標の設定＞
3.活動目標の設定のポイント
①活動目標が次の3要素で定量的に、設定がされていますか
何を＝改善項目、どれだけ＝目標値、いつまでに＝期限の設定が
されていますか
②ねらい値（改善目標）の目標達成の検証確認がされていますか
目標
管理図・グラフの例
実績
期限
いつまでに
どれだ゜け
何を
管理特性
Notes: 問題点を見つけ出すためには成功例と失敗例を対比して違いを見つけ出すことが必要です。その道具が「QC七つ道具」と言われるものです。QCとはQuality Controlの略で品質管理のことです。このQC手法で原因究明の為に使われる手法が「QC七つ道具」といわれるものです。
まず1番目はグラフです。先ほどのチーム討議でも皆さんはグラフを使ったと思いますが、これも有効な分析ツールです。棒グラフ、折れ線グラフ等普通のグラフ。ほとんどが結果を表現します。
２番目はパレート図です。現象の大きい順に項目を並べ、上位項目の比重を見ます。(重点指向)
３番目はヒストグラムです。データのバラツキ具合を見て規格範囲からのズレや工程能力を見る。
４番目は層別です。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使います。
５番目はチェックシートです。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使う。
６番目は特性要因図です。特性（結果に影響を与あたえる要因）を系統的・一覧的に洗い出し、原因の容疑者を探します。（魚の骨とも言います）
７番目は散布図です。要因と結果の対になったテータの関連で寄与度や影響度、相関を表現し、因果関係の解析に使います。
これら七つの道具を使って又、分析し原因を探り出してもらいます。これから各ツールの使い方と作り方を説明します。ただヒストグラムは今回割愛します。

## Slide 5: Step3 :活動目標の設定
1018-ＰＲＪ／配布
3.活動目標の設定（活動計画）
 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
1、テーマの選定 |  |  |  |  |  |  | 
2、現状把握 |  |  |  |  |  |  | 
3、目標の設定 |  |  |  |  |  |  | 
4、要因分析 |  |  |  |  |  |  | 
5、対策の立案 |  |  |  |  |  |  | 
6、対策の実施 |  |  |  |  |  |  | 
7、効果の確認 |  |  |  |  |  |  | 
8、歯止め |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 発表有難うございました。うまくまとめたチームも有りましたし、時間不足でまとめられなかったチームも有ったようですね。実はまとめるには方法が有るのです。やり方さえ覚えてしまえば簡単です。原因を見つけ出すためには成功例と失敗例を対比して違いを見つけ出すことが必要です。その道具が「QC七つ道具」と言われるものです。QCとはQuality Controlの略で品質管理のことです。このQC手法で原因究明の為に使われる手法が「QC七つ道具」といわれるものです。
まず1番目はグラフです。先ほどのチーム討議でも皆さんはグラフを使ったと思いますが、これも有効な分析ツールです。棒グラフ、折れ線グラフ等普通のグラフ。ほとんどが結果を表現します。
２番目はパレート図です。現象の大きい順に項目を並べ、上位項目の比重を見ます。(重点指向)
３番目はヒストグラムです。データのバラツキ具合を見て規格範囲からのズレや工程能力を見る。
４番目は層別です。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使います。
５番目はチェックシートです。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使う。
６番目は特性要因図です。特性（結果に影響を与あたえる要因）を系統的・一覧的に洗い出し、原因の容疑者を探します。（魚の骨とも言います）
７番目は散布図です。要因と結果の対になったテータの関連で寄与度や影響度、相関を表現し、因果関係の解析に使います。
これら七つの道具を使って又、分析し原因を探り出してもらいます。これから各ツールの使い方と作り方を説明します。ただヒストグラムは今回割愛します。

## Slide 6: Step4:要因分析
4.要因分析
4.要因分析・検証のポイント
①改善項目の主要部分の活動目標の個々の要因分析がされていますか
②要因の十分な掘り下げと抽出がされていますか
③要因の絞込みがされていますか
Notes: 問題点を見つけ出すためには成功例と失敗例を対比して違いを見つけ出すことが必要です。その道具が「QC七つ道具」と言われるものです。QCとはQuality Controlの略で品質管理のことです。このQC手法で原因究明の為に使われる手法が「QC七つ道具」といわれるものです。
まず1番目はグラフです。先ほどのチーム討議でも皆さんはグラフを使ったと思いますが、これも有効な分析ツールです。棒グラフ、折れ線グラフ等普通のグラフ。ほとんどが結果を表現します。
２番目はパレート図です。現象の大きい順に項目を並べ、上位項目の比重を見ます。(重点指向)
３番目はヒストグラムです。データのバラツキ具合を見て規格範囲からのズレや工程能力を見る。
４番目は層別です。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使います。
５番目はチェックシートです。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使う。
６番目は特性要因図です。特性（結果に影響を与あたえる要因）を系統的・一覧的に洗い出し、原因の容疑者を探します。（魚の骨とも言います）
７番目は散布図です。要因と結果の対になったテータの関連で寄与度や影響度、相関を表現し、因果関係の解析に使います。
これら七つの道具を使って又、分析し原因を探り出してもらいます。これから各ツールの使い方と作り方を説明します。ただヒストグラムは今回割愛します。

## Slide 7
要因 | Why 1 | Why 2 | Why 3 | 真の原因
Whyを3回繰り返す

## Slide 8: Step5:対策の立案
5.対策の立案
要因検証から影響度合いの高い要因を系統図で展開
実施項目
重点実施項目
重点目標
活 動 方 針
三次手段（対策項目）
二次手段
一次手段
対策立案
基本目的
展 開 順 位
具現性の検証・評価
効
果
対
策
費
実
現
性
総
合
評
価
ま
と
め
○
○
○
Notes: 問題点を見つけ出すためには成功例と失敗例を対比して違いを見つけ出すことが必要です。その道具が「QC七つ道具」と言われるものです。QCとはQuality Controlの略で品質管理のことです。このQC手法で原因究明の為に使われる手法が「QC七つ道具」といわれるものです。
まず1番目はグラフです。先ほどのチーム討議でも皆さんはグラフを使ったと思いますが、これも有効な分析ツールです。棒グラフ、折れ線グラフ等普通のグラフ。ほとんどが結果を表現します。
２番目はパレート図です。現象の大きい順に項目を並べ、上位項目の比重を見ます。(重点指向)
３番目はヒストグラムです。データのバラツキ具合を見て規格範囲からのズレや工程能力を見る。
４番目は層別です。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使います。
５番目はチェックシートです。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使う。
６番目は特性要因図です。特性（結果に影響を与あたえる要因）を系統的・一覧的に洗い出し、原因の容疑者を探します。（魚の骨とも言います）
７番目は散布図です。要因と結果の対になったテータの関連で寄与度や影響度、相関を表現し、因果関係の解析に使います。
これら七つの道具を使って又、分析し原因を探り出してもらいます。これから各ツールの使い方と作り方を説明します。ただヒストグラムは今回割愛します。

## Slide 9: Step6:対策の実施
6.対策の実施
ｘｘ年度 ｘｘ期 実施計画書
Milestone
20
40
60
80
100
実施計画
実施項目
管理特性
主担当
目標
実績
評価
実施状況
スケジュール
目標値
実 施
スケジュール
実施状況
目標値
実 施
月度
スケジュール
実施状況
目標値
実 施
スケジュール
実施状況
目標値
実 施
スケジュール
実施状況
目標値
実 施
1
2
3
4
5
6．対策の実施のポイント
① 施策実施による活動目標達成の見込み検証がされていますか
②対策案を5Ｗ1Ｈで実施すると共に進捗管理がされていますか
Notes: 発表有難うございました。うまくまとめたチームも有りましたし、時間不足でまとめられなかったチームも有ったようですね。実はまとめるには方法が有るのです。やり方さえ覚えてしまえば簡単です。原因を見つけ出すためには成功例と失敗例を対比して違いを見つけ出すことが必要です。その道具が「QC七つ道具」と言われるものです。QCとはQuality Controlの略で品質管理のことです。このQC手法で原因究明の為に使われる手法が「QC七つ道具」といわれるものです。
まず1番目はグラフです。先ほどのチーム討議でも皆さんはグラフを使ったと思いますが、これも有効な分析ツールです。棒グラフ、折れ線グラフ等普通のグラフ。ほとんどが結果を表現します。
２番目はパレート図です。現象の大きい順に項目を並べ、上位項目の比重を見ます。(重点指向)
３番目はヒストグラムです。データのバラツキ具合を見て規格範囲からのズレや工程能力を見る。
４番目は層別です。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使います。
５番目はチェックシートです。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使う。
６番目は特性要因図です。特性（結果に影響を与あたえる要因）を系統的・一覧的に洗い出し、原因の容疑者を探します。（魚の骨とも言います）
７番目は散布図です。要因と結果の対になったテータの関連で寄与度や影響度、相関を表現し、因果関係の解析に使います。
これら七つの道具を使って又、分析し原因を探り出してもらいます。これから各ツールの使い方と作り方を説明します。ただヒストグラムは今回割愛します。

## Slide 10: Step7:効果の確認
７.効果の確認
7. 効果の確認のポイント
①結果の把握と活動目標達成度評価はされていますか
②ねらい値の達成度評価はされていますか
③有形効果・無形効果を改善前・後で比較されていますか
管理図・グラフの例
何を（改善項目）
何時までに（納期）
目標（どれだけ）
月度
パレート図の例
効果
改善項目
改善項目
改善前
改善後
％
％
Notes: 発表有難うございました。うまくまとめたチームも有りましたし、時間不足でまとめられなかったチームも有ったようですね。実はまとめるには方法が有るのです。やり方さえ覚えてしまえば簡単です。原因を見つけ出すためには成功例と失敗例を対比して違いを見つけ出すことが必要です。その道具が「QC七つ道具」と言われるものです。QCとはQuality Controlの略で品質管理のことです。このQC手法で原因究明の為に使われる手法が「QC七つ道具」といわれるものです。
まず1番目はグラフです。先ほどのチーム討議でも皆さんはグラフを使ったと思いますが、これも有効な分析ツールです。棒グラフ、折れ線グラフ等普通のグラフ。ほとんどが結果を表現します。
２番目はパレート図です。現象の大きい順に項目を並べ、上位項目の比重を見ます。(重点指向)
３番目はヒストグラムです。データのバラツキ具合を見て規格範囲からのズレや工程能力を見る。
４番目は層別です。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使います。
５番目はチェックシートです。層別したデータをカウントしたり、行動の点検に使う。
６番目は特性要因図です。特性（結果に影響を与あたえる要因）を系統的・一覧的に洗い出し、原因の容疑者を探します。（魚の骨とも言います）
７番目は散布図です。要因と結果の対になったテータの関連で寄与度や影響度、相関を表現し、因果関係の解析に使います。
これら七つの道具を使って又、分析し原因を探り出してもらいます。これから各ツールの使い方と作り方を説明します。ただヒストグラムは今回割愛します。

## Slide 11
・
【水平展開の状況など】
・
【再発防止策】
・
【 標準化】
  8．歯止め・標準化
【活動で良かったこと】
【残った問題】
【次回に生かすために】
【次回取り組みたいこと】
反省と今後の進め方
Step8 : 歯止め(標準化)
Notes: 歯止めについての解説です。 問題解決の活動を一過性のものに終わらせるのではなく、継続して出来るようにするステップです。 このステップで大切な考え方は「標準化」という考え方です。標準化は誰でもがその手順どおり実施すれば同様の仕事が出来る（同様の結果を生み出す：バラツカない）ことを目的にやられます。 実施た施策を「個人のスキル」から「組織のスキル」へ転換するプロセスです。 その方法は「手順書」や「マニュアル」化があります。皆さんが使っている「標準提案書」は「標準化」の例です。